## Slide 1: 《汇编语言程序设计》总复习

## Slide 2
1. 基本结构寄存器的名称、位长和作用
(1)通用寄存器：
  32位：EAX、EBX、ECX、EDX、ESI、EDI、EBP、ESP
  16位：AX、BX、CX、DX、SI、DI、BP、SP
  8位：AL、AH、BL、BH、CL、CH、DL、DH
(2)段寄存器：CS、SS、DS、ES、FS、GS
(3)指令指针寄存器：EIP、IP
(4)标志寄存器：FLAGS
  6种状态标志： OF 、 SF 、ZF、 AF、 PF、 CF
  3种控制标志 ：DF、IF、TF
例：8086 CPU中的SP寄存器是一个_______位的寄存器。
A. 8位 B. 16位 C. 24位 D. 32位

## Slide 3
8086/8088寄存器组：
数据寄存器：
指针及变址寄存器：SP、BP、SI、DI
段寄存器： CS、DS、SS、ES
控制寄存器： IP、FLAGS
CPU组成：算术逻辑部件ALU、控制逻辑、
工作寄存器
AX
BX
CX
DX
AH AL
BH BL
CH CL
DH DL
高8位 低8位

## Slide 5
标志寄存器（程序状态字寄存器 PSW）
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
条件码标志： 控制标志：
OF 溢出标志 DF 方向标志
SF 符号标志 IF 中断标志
ZF 零标志 TF 陷阱标志
AF 辅助进位标志
PF 奇偶标志
CF 进位标志
OF DF IF TF SF ZF AF PF CF

## Slide 6
2. 存储器
存储单元的地址和内容：
1 0 0 1 1 1 1 1 1000H ( 1000H ) = 9F H
0 0 1 0 0 1 1 0 1001H
0 0 0 1 1 1 1 0 1002H ( 1002H ) = 1E H
1 1 0 1 0 1 1 1 1003H
字节
( 1000H ) = 269F H
( 1002H ) = D71E H
( 1001H ) = 1E26 H
访问两次存储器
( 1001H ) = 26 H
( 1003H ) = D7 H
字单元
字节单元

## Slide 7
存储器地址的分段：
20根地址线：地址范围 00000H ~ FFFFFH
小段：每16个字节为一小段，共有64K个小段
小段的首地址
00000H ~ 0000FH
00010H ~ 0001FH
00020H ~ 0002FH
…
FFFF0H ~ FFFFFH
段起始地址：小段首地址
物理地址：每个存储单元唯一的20位地址
段地址：段起始地址的高16位
偏移地址：段内相对于段起始地址的偏移值
（有效地址 EA）

## Slide 8
物理地址的计算：
物理地址 = 16d  段地址 + 偏移地址
16 位 段 地 址
16 位 偏 移 地 址
0000
+
20 位 物 理 地 址
问题:一个字单元的物理地址该如何表示呢?

## Slide 9: 举例:
内存数据区共占用10个字单元,已知起始地址为13BA:00BA,求该字节单元的物理地址是多少?
PA=13BA0+00BA
=13C5AH

## Slide 10
存储器的逻辑分段：
存储器
64K代码
01500H
42000H
1CD00H
0150H
4200H
1CD0H
段寄存器
CS
DS
SS
ES
64K堆栈
64K数据
64K附加数据
B0000H
B000H

## Slide 11
3. 外部设备
外设接口（Interface）
每个接口包括一组寄存器：
数据寄存器
状态寄存器
命令寄存器
端口（Port）地址
0000～FFFFH
0000 ～00FFH

## Slide 12: 举例
要输入端口1234H中的8位数据，其指令应是（ ）
mov dx,1234h
in al,dx

## Slide 13: 汇编语言源程序组成
 汇编程序分段结构
 伪操作
 汇编语言程序格式
 汇编语言程序的上机过程

## Slide 14
类别 | 伪操作名 | 格式 | 功能
段定义伪操作 | SEGMENT | 段名 SEGMENT[定位类型] | 定义一个逻辑段
 |  | [组合类型][‘类别’] | 
 | ENDS | ……… | 
 |  | 段名 ENDS | 
 | ASSUME | ASSUME 段寄存器名：段段名 | 设定逻辑段段址所在的段寄存器
 | ORG | ORG 表达式 | 将地址计数器置为表达式的值
数据定义伪操作 | DB | [变量名] DB 操作数[,……] | 定义字节变量
 | DW | [变量名] DW 操作数[,……] | 定义字（2字节）变量
 | DD | [变量名] DD 操作数[,……] | 定义双字（4字节）变量
 | DQ | [变量名] DQ 操作数[,……] | 定义四字（8字节）变量
 | DT | [变量名] DT 操作数[,……] | 定义十字节（10字节）变量

## Slide 15
类别 | 伪操作名 | 格式 | 功能
符号定义伪操作 | EQU | 名字 EQU 表达式 | 给名字赋值
 | = | 名字 = 表达式 | 同上，但允许重复赋值
 | LABEL | 名字 LABEL 表达式 | 定义变量或标号的类型
过程定义伪操作 | PROC | 过程名 PROC [NEAR/FAR] | 定义一个过程
 | … | …… | 
 | ENDP | 过程名 ENDP | 
模块定义与连接伪操作 | NAME | NAME 模块名 | 指定模块名
 | END | END [标号] | 表示源程序结束
 | PUBLIC | PUBLIC 符号[,……] | 说明本模块中的公共符号
 | EXTRN | EXTRN 名字：类型[,……] | 说明本模块中所用外部符号

## Slide 16
汇编语言的分段结构：
2.1 汇编语言程序的基本结构

## Slide 17
汇编语言程序格式
表达式：数字表达式 地址表达式
标号 指令 寄存器 说明程序或语句
变量 伪指令 标号 的功能
宏指令 变量
常数
表达式
源程序的每条语句可表示为：
[符号地址] 操作 操作数 [; 注释]

## Slide 18: 标号/名字的命名
约定：
  最长31个字符
  第一个字符不能是数字
  ? $ _ @可出现在标号的任意位置，但? $不能单独使用
  . 只能出现在起始位置
  一个程序中，每个标识符的定义是唯一的，且不能与任何保留字相同
字母：A ~ Z ；
数字：0 ~ 9 ；
特殊字符：?、· 、＠、_、$ 。
保留字是一个汇编语言中预先保留下来的具有特殊含义的符号，只能作为固定的用途。凡是8086的指令、伪指令、寄存器名等都是保留字。

## Slide 19
在指令语句中，名字称为标号。
指令语句中的标号实质上是指令的符号地址。
标号有三种属性：段、偏移量和类型
1.标号
NEXT: MOV AX,1234H ;AX←1234H

## Slide 20
用指示语句定义变量时，汇编语言中名字部分就是变量名。
数据存放在存储器中要占一定内存空间，称这个被占用的内存空间为变量。
而变量名就是给所占用内存空间起的名字。
变量有三种属性：段、偏移量和类型。
2.变量名
VAR DB 41H,42H,43H,44H ;四个原始数据

## Slide 21
算术运算符 | 逻辑运算符 | 关系运算符 | 分析运算符 | 属性运算符
+(加法) | AND(与) | EQ(相等) | TYPE | PTR
-(减法) | OR(或) | NE(不等) | LENGTH | THIS
*(乘法) | XOR(异或) | LT(小于) | SIZE | SHORT
/(除法) | NOT(非) | GT(大于) | OFFSET | HIGH
MOD(求余) |  | LE(小于等于) | SEG | LOW
 |  | GE(大于等于) |  | :
3.表达式
汇编语句中的表达式分为两种：数值表达式和地址表达式。
数值表达式产生一个数值结果。
地址表达式的结果是存储器的地址。
表达式中常用的运算符有以下几种：

## Slide 22
4）分析运算符
①OFFSET运算符：利用运算符OFFSET可以得到一个标号或变量的偏移量。
使用格式：OFFSET 变量名或标号名
②SEG运算符：利用运算符SEG可以得到一个标号或变量的段基址
格式： SEG 变量名或标号名

## Slide 23
PTR的应用场合主要有两处：一种情况是当要访问的存储单元的类型不确定时，可以用PTR明确指明要访问的存储单元的类型。如：
MOV [BX],10H
MOV BYTE PTR[BX],10H
BX
BX
MOV WORD PTR[BX],10H
10H
10H 00H
③PTR运算符：用来指定存储器操作数的类型。

## Slide 24: PTR合成运算符的另一种应用场合是当要引用的标号类型和定义类型不一致时，可以用PTR临时改变标号的类型为我们所需要的类型。 如：
A1 DB 10H,20H
MOV AX,A1
MOV AX,WORD PTR A1
该修改是临时的，只在当前语句有效

## Slide 25
2.3 常用伪操作
伪指令：
不是CPU执行的指令，而是程序员给编译程序下达的命令。
是在编译源程序期间由编译程序执行的命令。
定义数据、分配存储区、定义段、定义过程
伪指令语句：在汇编时不产生二进制代码，仅为编译程序提供
汇编时所需要的信息的语句。

## Slide 26: 2.3.1 段定义伪操作
程序的段结构
段定义
段寻址（指定当前段）
段寄存器的装入
常用的伪操作有SEGMENT、ENDS和ASSUME

## Slide 27
类别 | 伪操作名 | 格式 | 功能
段定义 伪操作 | SEGMENT | 段名 SEGMENT[定位类型] | 定义一个逻辑段
 |  | [组合类型][‘类别’] | 
 | ENDS | ……… | 
 |  | 段名 ENDS | 
 | ASSUME | ASSUME 段寄存器名：段段名 | 设定逻辑段段址所在的段寄存器
 | ORG | ORG 表达式 | 将地址计数器置为表达式的值

## Slide 28
DATA SEGMENT
┇
DATA ENDS
STACK SEGMENT STACK
┇
STACK ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS：CODE，DS：DATA，ES：DATA，SS：STACK
BEGIN: MOV AX，DATA
MOV DS，AX
MOV ES，AX
MOV AX，STACK
MOV SS，AX
……
CODE ENDS
END BEGIN ；指明程序入口，结束汇编

## Slide 29
类别 | 伪操作名 | 格式 | 功能
数据定义 伪操作 | DB | [变量名] DB 操作数[,……] | 定义字节变量
 | DW | [变量名] DW 操作数[,……] | 定义字（2字节）变量
 | DD | [变量名] DD 操作数[,……] | 定义双字（4字节）变量
 | DQ | [变量名] DQ 操作数[,……] | 定义四字（8字节）变量
 | DT | [变量名] DT 操作数[,……] | 定义十字节（10字节）变量

## Slide 30
主要包括下列几种：
  DB（Define Byte）：定义字节，后面的每个操作数占1个字节。
  DW（Define Word）：定义字，后面的每个操作数占1个字。
  DD（Define DWord）：定义双字，后面的每个操作数占2个字。
  DQ（Define QWord）：定义四字，后面的每个操作数占4个字。
  DT（Define Tbyte）：定义十字节，后面的每个操作数占10个字节。
2.3.2 数据定义伪操作
[变量名] 变量定义符 操作数[，…，操作数]

## Slide 31: 字节量数据（Byte-sized）
1）DB定义8位、字节量变量数据
  无符号整数0～255
  补码表示的有符号整数：-128～+127
  一个字符（ASCII码值）
  压缩BCD码：0～99
  非压缩BCD码：0～9
  ……
字符串定义使用字节变量定义DB
DATA1 DB 50H,52H
52H
50H
DATA1

## Slide 32: 字变量数据
2）DW定义16位、字量变量数据
  包含高低两个字节，16位无符号和有符号整数
  16位段地址，16位偏移地址
  占用2个连续的字节存储单元
34H
56H
DATA2
DATA2 DW 3456H

## Slide 33: ？表达式
●这是为数据项分配存储单元的一种方法，只是存储单元中不预置确定的值，常用来预留存储单元，存放程序的中间结果或最终结果。
RESULT DB ？ ；预置一个字节单元，其值不定
重复定义子句DUP
●利用重复定义子句DUP可以为若干个重复数据分配存储单元。
带DUP的表达式格式如下：
n DUP （表达式）
●其中圆括号内的表达式是重复的内容，n 是重复次数。

## Slide 34
常用伪指令
（1）数据字义伪指令：DB、DW、DD
（2）等值伪指令：EQU、=
常用运算符
$运算符、SEG运算符、OFFSET运算符、 PTR运算符、[ ]
例：BUF DB ‘THE QUICK BROWN FOX’
  LL EQU $-BUF
  S DB ‘HELLO’
  LLL EQU $-S
  LLLL EQU $-BUF
  分别写出LL= ，LLL= ，LLLL= 。

## Slide 35: 举例
DATA_BYTE DB 10,4,?
ORG $+2
DATA_WORD DW 100,100H,-5,?
COUNT EQU ($-DATA_WORD)/2
0AH
04H
?
DATA_BYTE 
-
64H
00H
00H
01H
FBH
FFH
-
DATA_WORD 
MOV AX,WORD PTR DATA_BYTE+1
MOV AL,BYTE PTR DATA_WORD+3

## Slide 36: 举例： ARRAY DW 1, 2 , $+4 , 3 , 4 , $+4
00H
01H
00H
02H
00H
7CH
00H
03H
00H
04H
00H
82H
ARRAY 
007E
0078
0074

## Slide 37
类别 | 伪操作名 | 格式 | 功能
符号定义伪操作 | EQU | 名字 EQU 表达式 | 给名字赋值
 | = | 名字 = 表达式 | 同上，但允许重复赋值
 | LABEL | 名字 LABEL 表达式 | 定义变量或标号的类型
2.3.3 符号定义伪操作

## Slide 38
1. EQU伪操作
EQU伪操作就表达式的值赋予一个名字。在程序中，凡是出现该符号的地方，汇编时均用其值代替，如：
CR EQU 0DH ;常数
LF EQU 0AH ;常数
ABL EQU ASCII_TABLE ;变量
STR EQU 64*1024 ;数值表达式
ADR EQU ES:[BX+SI+5] ;地址表达式
CBD EQU AAM ;指令助记符
需要注意的是，一个符号一经EQU伪操作赋值后，在整个程序中，不允许再对同一个符号重新定义。
名字 EQU 表达式

## Slide 39
2. =（等号）伪操作
“=”伪操作的功能与EQU相似，主要区别在于它可以对同一个名字重复定义，如：
COUNT = 10
MOV CX,COUNT ;CX←10
...
COUNT=COUNT-1
MOV BX,COUNT ;BX←9
名字 = 表达式

## Slide 40
类别 | 伪操作名 | 格式 | 功能
过程定义伪操作 | PROC | 过程名 PROC [NEAR/FAR] | 定义一个过程
 | … | …… | 
 | ENDP | 过程名 ENDP | 

## Slide 41
格式： 过程名 PROC ［NEAR / FAR］
┇ } 过程体
RET
过程名 ENDP
功能：完成过程定义，在过程体中实现过程的操作功能
2.3.4 过程定义伪操作
过程名是过程入口的符号地址

## Slide 42
当主程序调用过程时，使用CALL指令。
（1）主程序调用过程
CALL 过程名
CALL负责将断点压栈，并转向过程入口。
（2）子程序返回
过程返回主程序时用RET或RET n。

## Slide 43
代码段名 SEGMENT
过程名1 PROC FAR
……
RET
过程名1 ENDP
过程名2 PROC NEAR
……
RET
过程名2 ENDP
……
……
代码段名 ENDS
NAME1 PROC FAR
┆
CALL NAME2
┆
RET
NAME2 PROC NEAR
┆
RET
NAME2 ENDP
NAME1 ENDP
过程的定义和调用
均可嵌套

## Slide 44
——————
——————
CALL PPP
——————
——————
——————
PPP PROC NEAR
MOV AX,1234H
RET
PPP ENDP

## Slide 45
2. 宏定义伪指令
宏定义伪指令用于定义宏指令，其语句格式如下：
宏指令名 MACRO [形式参数表]
…… ;宏体
ENDM
宏指令经定义后，即可在程序中使用，称为宏调用。

## Slide 46
汇编程序
编辑程序
连接程序
program.asm
program.obj
program.exe
汇编程序功能
汇编程序的主要功能：
检查源程序，给出出错信息。
产生目标文件(.obj)和列表文件(.lst)。
展开宏指令。

## Slide 47: 8086的寻址方式和指令系统
熟练掌握：
七种最基本的操作数寻址方式的含义，有效地址
各种指令的功能、特殊要求(注意事项)和隐含操作数

## Slide 48
 指令系统
 寻址方式
与数据有关的寻址方式
与转移地址有关的寻址方式
重要知识点
问题:哪些寄存器可以用来寻址?

## Slide 49
1. 8086的寻址方式
与数据有关的寻址方式：
立即寻址 MOV AX , 3069H
寄存器寻址 MOV AL , BH
直接寻址 MOV AX , [ 2000H ]
寄存器间接寻址 MOV AX , [ BX ]
寄存器相对寻址 MOV AX , COUNT [ SI ]
基址变址寻址 MOV AX , [ BP ] [ DI ]
相对基址变址寻址 MOV AX , MASK [ BX ] [ SI ]

## Slide 50
与转移地址有关的寻址方式：
段内寻址
段内直接寻址 JMP NEAR PTR NEXT
段内间接寻址 JMP TABLE [ BX ]
段间寻址
段间直接寻址 JMP FAR PTR NEXT
段间间接寻址 JMP DWORD PTR [ BX ]

## Slide 51
 数据传送指令
 算术指令
 逻辑指令
 串处理指令
 控制转移指令
 处理机控制指令
2. 8086的指令系统

## Slide 52
重点关注！
指令的汇编格式
指令的基本功能
指令支持的寻址方式
指令的执行对标志位的影响
指令的特殊要求

## Slide 53
数据传送指令：
     通用数据传送指令
    MOV、PUSH、POP、XCHG
     累加器专用传送指令
    IN、OUT、XLAT
     地址传送指令
    LEA、LDS、LES
     标志寄存器传送指令
    LAHF、SAHF、PUSHF、POPF

## Slide 54
算术指令：
     加法指令
    ADD、ADC、INC
     减法指令
    SUB、SBB、DEC、NEG、CMP
     乘法指令
    MUL、IMUL
     除法指令
    DIV、IDIV
     符号扩展指令
    CBW、CWD
     十进制调整指令
    DAA、DAS、
    AAA、AAS、AAM、AAD

## Slide 55
逻辑指令：
 逻辑运算指令
AND、OR、NOT、XOR、TEST
 移位指令
SHL、SAL、SHR、SAR、
ROL、ROR、RCL、RCR

## Slide 56
串处理指令：
 设置方向标志指令
CLD、STD
 串处理指令  串重复前缀
MOVSB / MOVSW REP
STOSB / STOSW REPE / REPZ
LODSB / LODSW REPNE / REPNZ
CMPSB / CMPSW
SCASB / SCASW

## Slide 57
控制转移指令：
 无条件转移指令
    JMP
   条件转移指令
    JZ / JNZ 、 JE / JNE、 JS / JNS、 JO / JNO、
    JP / JNP、 JB / JNB、 JL / JNL、 JBE / JNBE、
    JLE / JNLE、 JCXZ
   循环指令
    LOOP、LOOPZ / LOOPE、LOOPNZ / LOOPNE
   子程序调用和返回指令
    CALL、RET
   中断与中断返回指令
    INT、INTO、IRET

## Slide 58
处理机控制指令：
 标志位处理指令
CLC、 STC、 CMC、
CLD、STD、
CLI、STI
 处理机控制指令
NOP、HLT、WAIT、ESC、LOCK

## Slide 59: 下列指令哪些是错误的?
mov ax,bx
mov ax,bl
mov cs,bx
mov cs,1000h
add bx,es
mov [bx],[si]
shl dx,cl
and ax,[cx]
div dx,2
div 2
inc ax
xchg ax,ds
xchg al,12h
xchg [si],[di]
mov al,[si]
xchg al,[di]
mov [si],al

## Slide 60
阅读如下程序段：
MOV AX, 7FFFH
ADD AX, 01H
ADD AX, AX
上述三条指令执行完后：(AX)=________H，CF=________，OF=________。
00
1
1

## Slide 61
阅读如下数据段定义和代码段指令：
;数据段
ARY DB 40H, 30H, 20H, 10H
WRD DW 5678H
; 代码段，假设 DS 已正确指向 DATA 段
MOV AL, ARY+2
MOV BX, WORD PTR ARY+1
MOV CH, BYTE PTR WRD
上述指令执行完毕后，(AL)=________H，(BX)=________H，(CL)=________H。
20
2030
78

## Slide 62
阅读如下程序段
MOV AX, C500H
MOV BL, 0
MOV CX, 16
AGAIN:
SHL AX, 1
JC SKIP
INC BL
SKIP:
LOOP AGAIN
（1）上述指令执行完毕后，(BL)=________H；
（2）该程序段的功能是_________________________
12
统计AX中二进制位为0的个数

## Slide 63
设（AX）= X(X为无符号数，假设为4)，有如下程序段：
SHL AX，1
MOV BX，AX
SHL AX，1
ADD AX，BX
（1）该程序段的功能是_______________
（2）上述程序段运行后，（AX）=___________H，
（BX）= _____________H。
实现无符号数X乘6,
结果存放在AX寄存器中
18H
08

## Slide 64: 8086汇编语言程序设计的基本方法

## Slide 65
编制汇编语言程序的步骤：
(1) 分析题意，确定算法
(2) 根据算法画出程序框图
(3) 根据框图编写程序
(4) 上机调试程序

## Slide 66
分支结构 子程序结构
程序结构：
复合结构：多种程序结构的组合
…
顺序结构 循环结构

## Slide 67
1. 分支程序设计
…
case 1 case 2 case n
?
?
case 1 case 2 case n
CASE 结构 IF-THEN-ELSE 结构
(1) 逻辑尺控制
(2) 条件控制
(3) 地址跳跃表（值与地址有对应关系的表）

## Slide 68
2. 循环程序设计
DO-WHILE 结构 DO-UNTIL 结构
控制条件
初始化
循环体
Y
N
控制条件
初始化
循环体
Y
N

## Slide 69
初始化：设置循环的初始状态
循环体：循环的工作部分及修改部分
控制条件：计数控制
特征值控制
地址边界控制

## Slide 70
例子：
将二进制数以十六进制的形式显示在屏幕上
统计 1 的个数,求数组元素之和
在数组中插入一元素,查找第一个是0的数据
数组运算（静态地预置逻辑尺）
从键盘输入字符串（动态地修改标志位）
起泡排序（多重循环）
注意:LOOP,LOOPNZ,LOOP指令的含义!

## Slide 71: 举例
ADRR DB 0AH,02H,03H,33H,FFH
COUNT EQU $-ADRR
RESULT DW ？
…
MOV CX，COUNT
MOV BX，-1
NEXT： INC BX
CMP ADRR[BX]，0AH
LOOPNZ NEXT
JZ DONE
MOV BX，OFFH
DONE： MOV RESULT，BX

## Slide 72: 3.子程序结构
 过程定义伪操作
 子程序的调用与返回
 保存与恢复寄存器
 子程序的参数传送
 子程序的嵌套与递归

## Slide 73
1. 过程定义伪操作
过程名 PROC NEAR ( FAR )
过程名 ENDP
（1）NEAR属性：调用程序和子程序在同一代码段中
  （段内调用）
（2）FAR属性：调用程序和子程序不在同一代码段中
  （段间调用）
.
.
.

## Slide 74
code segment
main proc far
......
call subr1
......
ret
main endp
subr1 proc near
......
ret
subr1 endp
code ends
segx segment
    subt proc far
    ......
    ret
    subt endp
    ......
    call subt
    ......
    segx ends
    segy segment
    ......
    call subt
    ......
    segy ends

## Slide 75
子程序调用：隐含使用堆栈保存返回地址
call near ptr subp
  (1) 保存返回地址
  (2) 转子程序
  ( IP ) ← subp 的偏移地址
call far ptr subp
  (1) 保存返回地址
  (2) 转子程序
  ( CS ) ← subp 的段地址
  ( IP ) ← subp 的偏移地址
2. 子程序的调用与返回
( SP ) → ( IP )
( CS )
( SP ) → ( IP )
子程序返回：ret

## Slide 76
3. 保存与恢复寄存器
subt proc far
push ax
push bx
push cx
push dx
......
pop dx
pop cx
pop bx
pop ax
ret
subt endp

## Slide 77
(1) 通过寄存器传送参数
(2) 通过存储器传送参数
(3) 通过变量传送参数地址
(4) 通过堆栈传送参数或参数地址
4. 子程序的参数传送

## Slide 78: 例题4.18：从键盘输入有符号十进制数
子程序从键盘输入一个有符号十进制数；子程序还包含将ASCII码转换为二进制数的过程
输入时，负数用“－”引导，正数直接输入或用“＋”引导
子程序用寄存器传递出口参数，主程序调用该子程序输入10个数据

## Slide 79: ASCII码转换为二进制数
① 首先判断输入为正或负数，并用一个寄存器记录
② 接着输入0～9数字（ASCII码），并减30H转换为二进制数
③ 然后将前面输入的数值乘10，并与刚输入的数字相加得到新的数值
④ 重复②、③步，直到输入一个非数字字符结束
⑤ 负数进行求补，转换成补码；否则直接保存数值
本例采用16位寄存器表达数据，所以只能输入＋327677～－32768间的数值
但该算法适合更大范围的数据
第 4 章

## Slide 80: 例题4.18－1/5
;数据段
count = 10
array dw count dup(0) ;预留数据存储空间
;代码段：主程序
mov cx,count
mov bx,offset array
again: call read ;调用子程序输入一个数据
mov [bx],ax ;将出口参数存放缓冲区
inc bx
inc bx
call dpcrlf
;调用子程序，光标回车换行以便输入下一个数据
loop again

## Slide 81: 例题4.18－2/5
;输入有符号10进制数的通用子程序
;出口参数：AX＝补码表示的二进制数值
;说明：负数用“－”引导，正数用“＋”引导或直接输入；数据范围是＋32767～－32768
read proc
push bx
push cx
push dx
xor bx,bx ;BX保存结果
xor cx,cx
;CX为正负标志，0为正，－1为负
mov ah,1 ;输入一个字符
int 21h

## Slide 82: 例题4.18－3/5
cmp al,'+' ;是“＋”，继续输入字符
jz read1
cmp al,'-' ;是“－”，设置－1标志
jnz read2 ;非“＋”和“－”，转read2
mov cx,-1
read1: mov ah,1 ;继续输入字符
int 21h
read2: cmp al,'0'
;不是0～9之间的字符，则输入数据结束
jb read3
cmp al,'9'
ja read3

## Slide 83: 例题4.18－4/5
sub al,30h
;是0～9之间的字符，则转换为二进制数
;利用移位指令，实现数值乘10：BX←BX×10
shl bx,1
mov dx,bx
shl bx,1
shl bx,1
add bx,dx
mov ah,0
add bx,ax
;已输入数值乘10后，与新输入数值相加
jmp read1 ;继续输入字符

## Slide 84: 例题4.18－5/5
read3: cmp cx,0
jz read4
neg bx ;是负数，进行求补
read4: mov ax,bx ;设置出口参数
pop dx
pop cx
pop bx
ret ;子程序返回
read endp
;使光标回车换行的子程序
dpcrlf proc
... ;省略
dpcrlf endp

## Slide 85: 例题4.19：显示有符号十进制数
子程序在屏幕上显示一个有符号十进制数；子程序还包含将二进制数转换为ASCII码的过程
显示时，负数用“－”引导，正数直接输出、没有前导字符
子程序的入口参数用共享变量传递，主程序调用该子程序显示10个数据

## Slide 86: 二进制数转换为ASCII码
① 首先判断数据是零、正数或负数，是零显示“0”退出
② 是负数，显示“－”，求数据的绝对值；
③ 接着数据除以10，余数加30H转换为ASCII码压入堆栈
④ 重复③步，直到商为0结束
⑤ 依次从堆栈弹出各位数字，进行显示
本例采用16位寄存器表达数据，所以只能显示＋327677～－32768间的数值
但该算法适合更大范围的数据
第 4 章

## Slide 87: 例题4.19－1/5
;数据段
count = 10
array dw 1234,-1234,0,1,-1,32767
dw -32768,5678,-5678,9000
wtemp dw ? ;共享变量
;代码段：主程序
mov cx,count
mov bx,offset array
again: mov ax,[bx]
mov wtemp,ax ;将入口参数存入共享变量
call write ;调用子程序显示一个数据
inc bx
inc bx
call dpcrlf ;光标换行，以显示下一个数据
loop again

## Slide 88: 例题4.19－2/5
;显示有符号10进制数的通用子程序
;入口参数：共享变量wtemp
write proc
push ax
push bx
push dx
mov ax,wtemp ;取出显示数据
test ax,ax ;判断零、正数或负数
jnz write1
mov dl,'0' ;是零，显示“0”后退出
mov ah,2
int 21h
jmp done

## Slide 89: 例题4.19－3/5
write1: jns write2 ;是负数，显示“－”
mov bx,ax ;AX数据暂存于BX
mov dl,'-'
mov ah,2
int 21h
mov ax,bx
neg ax ;数据求补（求绝对值）
write2: mov bx,10
push bx
;10压入堆栈，作为退出标志

## Slide 90: 例题4.19－4/5
write3: cmp ax,0 ;数据（商）为零
jz write4 ;转向显示
sub dx,dx ;扩展被除数DX.AX
div bx ;数据除以10：DX.AX÷10
add dl,30h
;余数（0～9）转换为ASCII码
push dx
;数据各位先低位后高位压入堆栈
jmp write3
write4: pop dx
;数据各位先高位后低位弹出堆栈
cmp dl,10 ;是结束标志10，则退出
je done

## Slide 91: 例题4.19－5/5
mov ah,2 ;进行显示
int 21h
jmp write4
done: pop dx
pop bx
pop ax
ret ;子程序返回
write endp
;使光标回车换行的子程序
dpcrlf proc
... ;省略
dpcrlf endp

## Slide 92: 例题4.20：计算有符号数平均值
子程序将16位有符号二进制数求和，然后除以数据个数得到平均值
子程序的入口参数利用堆栈传递，主程序需要压入数据个数和数据缓冲区的偏移地址。子程序通过BP寄存器从堆栈段相应位置取出参数
子程序的出口参数用寄存器AX传递
主程序提供10个数据，并保存平均值
避免溢出

## Slide 93: 例题4.20－1/4
;数据段
count = 10
array dw 1234,-1234,0,1,-1,32767
dw -32768,5678,-5678,9000
wmed dw ? ; 存放平均值
;代码段：主程序
mov ax,count
push ax ;压入数据个数
mov ax,offset array
push ax ;压入缓冲区偏移地址
call mean ;调用子程序求平均值
add sp, 4 ;平衡堆栈
mov wmed,ax ;保存平均值（不含余数）

## Slide 94: 例题4.20－2/4
;计算16位有符号数平均值子程序
;入口参数：顺序压入数据个数和缓冲区偏移地址
;出口参数：AX＝平均值
mean proc
push bp
mov bp,sp
push bx ;保护寄存器
push cx
push dx
push si
push di

## Slide 95: 例题4.20－3/4
mov bx,[bp+4] ;从堆栈取出偏移地址
mov cx,[bp+6] ;从堆栈取数据个数
xor si,si ;SI保存求和的低16位值
mov di,si ;DI保存求和的高16位值
mean1: mov ax,[bx] ;取出一个数据→AX
cwd ;符号扩展→DX
add si,ax ;求和低16位
adc di,dx ;求和高16位
inc bx ;指向下一个数据
inc bx
loop mean1 ;循环

## Slide 96: 例题4.20的堆栈区
堆栈段 | 
count | ＋6
offset array | ＋4
IP | ＋2
BP | 
BP＝SP
地址低端

## Slide 97: 例题4.20－4/4
mov ax,si
mov dx,di ;累加和在DX.AX
mov cx,[bp+6] ;数据个数在CX
idiv cx
;有符号数除法，求的平均值在AX中、余数在DX中
pop di ;恢复寄存器
pop si
pop dx
pop cx
pop bx
pop bp
ret
mean endp

## Slide 98: 有符号数如何避免溢出
为了避免有符号二进制数求和过程中溢出，被加数要进行符号扩展，得到倍长数据（大小没有变化），然后求和
因为采用16位二进制数表示数据个数，最大是216，这样扩展到32位二进制数表达累加和，不再会出现溢出
考虑极端情况：数据全是－215，共有216个，求和结果是－231，32位数据仍然可以表达
第 4 章

## Slide 99
 宏汇编
 重复汇编
 条件汇编

## Slide 100
1. 宏汇编
宏：源程序中一段有独立功能的程序代码。
宏指令：用户自定义的指令。在编程时，将多次
使用的功能用一条宏指令来代替。
汇编语言程序
指令
伪指令（伪操作）
宏指令

## Slide 101
宏定义：
macro_name MACRO [哑元表]
[ LOCAL 标号表 ]
        …… （宏定义体）
ENDM
宏调用： （必须先定义后调用）
macro_name [实元表]
宏展开：
汇编程序把宏调用展开

## Slide 102
例：求绝对值
宏定义：
absol MACRO oper
LOCAL next
cmp oper , 0
jge next
neg oper
next:
ENDM
宏调用：
  ……
  absol var
  ……
  absol bx
  ……
宏展开：
……
+ cmp var , 0
+ jge ??0000
+ neg var
+ ??0000:
……
+ cmp bx , 0
+ jge ??0001
+ neg bx
+ ??0001:
……

## Slide 103
宏汇编操作符： & ;; %
符号1 & 符号2
宏展开时,合并前后两个符号形成一个符号。
;; 注释
宏展开时，;;后面的注释不予展开。
% 表达式
汇编程序将%后面的表达式转换为数字，并在展开期间用这个数取代哑元。

## Slide 104: DOS 功能调用

## Slide 105
调用 DOS 或 BIOS 功能的基本步骤：
  将调用参数装入指定寄存器
  如需功能号，将它装入 AH
  如需子功能号，将它装入 AL
  按中断类型号调用 DOS 或 BIOS 中断
  检查返回参数是否正确
DOS 功能与 BIOS 功能都通过 软件中断 调用。

## Slide 106
1. DOS 中断调用
DOS 功能调用（ INT 21H ）
用户在程序中调用 DOS 提供的一些子功能：
  (1) 一般设备的输入输出
  (2) 磁盘的输入输出及磁盘文件的管理
  (3) 其它

## Slide 107
DOS 键盘功能调用 ( AH = 1, 6, 7, 8, A, B, C )
（单字符输入/输入字符串/清除键盘缓冲区/检验键盘状态）
例：单字符输入 ( AH=1 )
get_key: mov ah, 1
int 21h
cmp al, ‘Y’
je yes
cmp al, ‘N’
je no
jne get_key
yes:
……
no:
……
例：输入字符串 ( AH=0ah )
定义缓冲区：
maxlen db 32
actlen db ?
string db 32 dup ( ? )
maxlen db 32, 0, 32 dup ( ? )
maxlen db 32, 33 dup ( ? )
  lea dx, maxlen
  mov ah, 0ah
  int 21h

## Slide 108
DOS 显示功能调用 ( AH=2, 6, 9 )
（显示一个字符/显示字符串）
  例：显示一个字符 ( AH=2 )
      mov ah, 2
      mov dl, ‘A’
      int 21h
  例：显示字符串 ( AH=9 )
      string db ‘HELLO’, 0dh, 0ah, ‘$’
      mov dx, offset string
      mov ah, 9
      int 21h

## Slide 109: 感谢大家一如既往的支持！
考出好成绩！
祝大家：