## Slide 1
第一章作业解析

## Slide 2
解析：
CPI：执行一条指令所需的平均时钟周期数
时钟周期=1/时钟频率
执行一条指令的平均时间=CPI*时钟周期=CPI/时钟频率
T1= 1.5/2 = 4.5/6
T2= 1/1.5 = 4/6
T3= 2.5/3 = 5/6
CPU2速度更快
有三款单核处理器分别执行同一个程序，各项技术指标如下:
CPU1 时钟频率2.0GHz CPI=1.5
CPU2 时钟频率1.5GHz CPI=1.0
CPU3 时钟频率3.0GHz CPI=2.5
则这三款处理器中执行速度相对更快一些的是

## Slide 3
F=1.6GHZ=1.6×109
CPI=4
执行一条指令的平均时间=4/1.6×109
单位时间内可以执行的指令数=1/执行一条指令的平均时间=1.6×109
/4=400×106=400MIPS
已知CPU的主频是1.6GHz,某类指令T1的CPI=4则CPU执行T1时，指令的执行速度约为 [填空1] MIPS

## Slide 4
假定某机S的主频为10MHZ，某程序P由一个50条指令构成的循环组成，该循环共执行100次，该机在执行程序P时的CPI是2个时钟周期，则该机执行程序P所需的时间为多少？
解析：
主频F=10MHZ
时钟周期T=1/10×106
执行程序P所需的时间=100×50×CPI×T
=100×50×2×1×10-7
=1×10-3
=1ms