## Slide 1
第三章作业解析

## Slide 2
设有一个具有20位地址和32位字长的存储器，问：
（1）该存储器能存储【220×32/8=4M】 字节的信息。
（2）如果存储器由512KX8位SRAM芯片组成，需要 【4M/512K=222/219=222-19=23=8】片 进行扩展，需要 【1】 位地址作芯片选择。

## Slide 3
CPU执行一段程序时，cache完成存取的次数为2420次，主存完成存取的次数为80次，已知cache 存储周期为40ns,主存存储周期为240ns,
则cache/主存系统的命中率为：
h=2420/（2420+80）=96.8%
e=tc/ta
e=tc/ta=40/46.4=86.2
平均访问时间为：
ta=htc+(1-h)tm=0.968×40+0.032×240=46.4ns

## Slide 4
已知cache存储周期40ns,主存存储周期200ns, cache/主存系统平均访问时间为50ns,求cache 的命中率是 [填空1]
ta=htc+(1-h)tm
h=(tm-ta)/(tm-tc)
=150/160=0.9375=93.75%

## Slide 5
一个组相联cache由64个行组成，每组4行。主存储器包含4K个块，每块128字。则内存地址格式如下图所示，则：
地址共【19】位；4k×128=219
其中组号 （区号）【8】位；
cache组数=64/4=16组
主存组数=4k/16=256组=28
组内块号（区内块号） 【4】 位；
主存16块/组
字号（块内地址）【7】 位 ；
每块128字=27

## Slide 6
下列元件中存取速度最快的是：B
A. CACHE
B. 寄存器
C. 内存
D. 硬盘

## Slide 7
A. 提高主存速度
B. 扩充存储系统的容量
C. 解决CPU和主存之间的速度匹配问题
D. 方便用户编程
在存储系统中，构建虚拟存储器的目的是：B

## Slide 8
A. 提高主存速度
B. 扩充存储系统的容量
C. 解决CPU和主存之间的速度匹配问题
D. 方便用户编程
在存储系统中，构建CACHE-主存层次的目的是：C

## Slide 9
要求用128K×16位的SRAM芯片设计512K ×16位的存储器，则：
1、存储器的数据寄存器有 [填空1] 位；16
2、存储器的地址寄存器有 [填空2] 位；19
3、需要 [填空3] 512/128=4片SRAM芯片进行扩展，其中位扩展需要 [填空4]片 1，字扩展需要 [填空5]4 片；
4、若RAM的地址从60000开始，则末地址为 [填空6] 0DFFFFH；
512K=219
从60000H开始
0110 0000 0000 0000 0000
1101 1111 1111 1111 1111

## Slide 10
设存储系统容量共8MB，其中含2MB的ROM，其余为RAM区，现用1M*8的ROM芯片和2M*8的RAM芯片来设计，若地址空间连续，ROM区占高地址区，画出该存储器构成框图？（要求有计算、分析过程）
ROM：2MB=2M*8，需要2M*8/1M*8=2片，字扩展
RAM：6MB=6M*8，需要6M*8/2M*8=3片，字扩展
地址范围：A22A21A20 A19A18 A17A16 A15-12 A11-8 A7-4 A3-0
0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0-0
0 0 1 1 1 1 1 1-1 1-1 1-1 1-1
0 1 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0-0
0 1 1 1 1 1 1 1-1 1-1 1-1 1-1
1 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0-0
1 0 1 1 1 1 1 1-1 1-1 1-1 1-1
1 1 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0-0
1 1 0 1 1 1 1 1-1 1-1 1-1 1-1
1 1 1 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0-0
1 1 1 1 1 1 1 1-1 1-1 1-1 1-1
（注：芯片译码部分方案不唯一，下面只是其中一种）
使用3-8译码器，/Y0-/Y1 /Y2-/Y3 /Y4-/Y5 /Y6 /Y7
结构框图如下页所示：
0-1FFFFFH RAM
200000-3FFFFFH RAM
400000-5FFFFFH RAM
600000-6FFFFFH ROM
700000-7FFFFFH RM

## Slide 11
74LS138
G1
/G2A
/G2B
C
B
A
/Y0
/Y1
/Y2
/Y3
/Y5
/Y6
/Y7
/Y4
+5v
A22
A21
A20
D7-0
/CS
A19-0
OE
D7-0
/CS
A19-0
OE
D7-0
/CS
A20-0
R/W
D7-0
/CS
A20-0
R/W
D7-0
/CS
A20-0
R/W
A19-0
R/W
D7-0
R
OM
R
OM
R
AM
R
AM
R
AM

## Slide 12
假定某计算机的CACHE采用直接映射方式，和主存交换的数据块大小为4个字，按字编址，一次能存放16个字的数据。CACHE初始为空，假设CPU访问内存的地址序列为：2，3，11，16，21，13 ，64，48，19，11，3，22，4，27，6，11。计算该地址序列的命中率为：[填空1]
M | 字号 | 2 | 3 | 11 | 16 | 21 | 13 | 64 | 48 | 19 | 11 | 3 | 22 | 4 | 27 | 6 | 11
 | 块号 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 16 | 12 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2
CACHE块号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 16 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 1 |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1
 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2
 | 3 |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
 |  | X | V | X | X | X | X | X | X | X | V | X | V | X | X | V | X

## Slide 13
某机的CACHE共有32块，每块大小为512B，与主存之间采用4路组相联映射，各存储器均按字节编址。
问：①Cache容量大小为多少？
②写出访问CACHE的地址格式？ ③访问十进制主存地址为3580的主存单元时，则应在CACHE的哪一组中查找？
解： ①Cache容量=32*512B=214=16KB ②Cache的地址格式如下
③3580/512=6……508,属于第6块 映射的Cache组号=主存块号MOD CACHE组数=6 MOD 8 =6 则应在cache的第六组中查找。
组号（3位） | 行号（2位） | 字节号（9位）

## Slide 14
某存储层次结构如下：一个高速缓存2KB，存取时间为50ns；主存储器1MB，存取时间为400ns；每个字块4个字，每个字有32位，采用四路组相联映射，命中率为h=0.95；
①设置高速缓存基于什么原理？程序访问的局部性原理（空间、时间局部）
②计算平均存取时间？ta=0.95*50+0.05*400=67.5ns
③主存和高速缓存地址各多少位？主存20位，cache11位
④写出具体地址格式和各字段的划分？
主存：11,5,2,2
cache：5,2,2,2
⑤假设在主存第1K字开始连续存放长度为100的字数组，若循环访问10次，命中率为多少？
97.5%
主存的第1k字在主存的块号是256，长度为100的字数组在主存中的块号为256-280（假设连续存放），对应到cache的组号为0-24
第一次访问时有25次不命中，其它命中，后续循环访问均命中