## Slide 1: 第四章作业解析

## Slide 2
在CPU执行指令的过程中，指令的地址由（ A ）给出
A. 程序计数器
B. 指令的地址码字段
C. 操作系统
D. 指令的操作码字段

## Slide 3
指令格式结构如下所示，试分析指令格式及寻址方式特点。
从以下方面分析：
1、指令字长度，是几地址指令？
2、操作码字段长度，可以有多少条指令？
3、寻址方式字段长度，寻址方式有几种？
4、可用的寄存器数目？
5、寻址方式的说明

## Slide 4
一种单地址指令格式如下所示，其中I为间接特征，X为寻址模式，D为形式地址。I, X, D组成 该指令的操作数有效地址E。设R为变址寄存器，R,为基址寄存器，PC为程序计数器，请按序号写出相应的寻址方式。
① [填空1] 直接
② [填空2] 相对
③ [填空3] 变址寻址
④ [填空4] 基址寻址
⑤ [填空5] 存储器间接
⑥[填空6] 基址间接寻址

## Slide 5
２、某模型机字长32位，主存容量为4M字，该机指令系统的单字长指令具备129种操作，操作码长度固定，且具有直接、间接、立即、相对、基址、变址六种寻址方式。 （1）一地址指令格式如下图所示，
则OP字段【8】位；28>129 M字段【3】位；23>6 A字段【21】位；(32-8-3)=21
（2）该指令直接寻址的最大范围是 （由小到大）:0-221-1
（3）一次间址的寻址范围是:0～（4M-1）
相对寻址的位移量范围是 :-220～220-1（21位补码表示的数据范围）

## Slide 6
根据操作数所在位置，指出其寻址方式：
操作数在寄存器中，为 [寄存器] 寻址方式。
操作数地址在寄存器，为 [寄存器间接] 寻址方式。
操作数在指令中，为 [立即] 寻址方式。
操作数地址(主存)在指令中，为 [直接] 寻址方式。
操作数的地址，为某一寄存器内容与位移量之和，可以是 [基址]寻址方式、 [变址]寻址方式、 [相对] 寻址方式。